|  | PRZEDMIAR |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego. |
| ADRES INWESTYCJI | : ul.Męczenników 11; 13-200 Działdowo dz. nr ew. 184 |
| INWESTOR | : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie |
| ADRES INWESTORA | : ul. Męczenników 11; 13-200 Działdowo |
| WYKONAWCA ROBÓT | : wg. wyboru |
| DATA OPRACOWANIA | : 06.08.2018 |

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania

06.08.2018

Data zatwierdzenia

Objęty opracowaniem obiekt budowlany to budynek o funkcji biurowej oparty na planie prostokąta przekryty dachem dwuspadowym, pro-jektowana rozbudowa kryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 20°. Budynek stanowi zwartą bryłę. W okolicy dominują budynki mieszkalne wielorodzinne i garażowe w kolorach pastelowych.

Projektowane zamierzenie budowlane polega na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki oraz parametry zabudowy

- powierzchnia działki - 904,26 m2

- powierzchnia biologicznie czynna - 35,17 m2

- powierzchnia utwardzona - 590,45 m2

- powierzchnia zabudowy rozbudowy - 47,86 m2

- powierzchnia zabudowy - 278,64 m2

- kubatura budynku po rozbudowie - 1317,77 m3

- wysokość budynku po rozbudowie - 8,80 m licząc od poziomu projektowanego terenu przy głównym wejściu, Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe:

Ławy fundamentowe: żelbetowe z betonu B20, zbrojone stalą A-III 34 GS oraz A-I St3S, szerokość: 60cm, wysokość: 40cm; Podbeton B10 gr. 10 cm.

Ściany zewnętrzne- bloczek gazobetonowy kl. 600, gr. 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplony styropianem FS 70 gr. 15 cm, tynk cienkowarstwowy silikonowy zgodnie z rysunkami architektonicznymi

Ściany wewnętrzne- bloczek gazobetonowy na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 12 cm dla ścian działowych

Wieńce- monolityczne o wymiarach 24x24 cm z betonu B25, zbrojone stalą A-III 34 GS, strzemiona ?6 ze stali A-I St3S w rozstawie co 24 cm.

Nadproża- żelbetowe, prefabrykowane typu L19. Dach drewniany z drewna sosnowego kl. C27 Izolacje przeciwwodne:

-pionowa ścian fundamentowych (Abizol R+2P)

-pozioma ścian fundamentowych (papa termozgrzewalna)

-izolacja konstrukcji dachowej: folia dachowa wstępnego krycia (wiatroizolacja) Izolacje termiczne:

-posadzka: styropian 15cm

-ściany fundamentowe: styropian ekstrudowany 10cm

-ściany: styropian 15cm

Tynki: wewnętrzne- cementowo-wapienne kat.III, zewnętrzne- cienkowarstwowe silikonowe według technologii producenta

Posadzki: posadzka betonowa,

Pokrycie dachu: blacho-dachówka

Stolarka okienna i drzwiowa: PCV lub drewniana indywidualna;

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8840

Rozbudowa budynku - roboty budowlne1.PRD	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII |  |
| 1 |  | Brańża budowlana |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 |  | Obsługa geodezyjna | kpl. |  |  |
| d.1. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm bez | m2 |  |  |
| d.1. | 0125-03 | darni z przewozem taczkami |  |  |  |
| 1 | 0125-07 |  |  |  |  |
|  |  | 4.83*10.03*1.15<rozkop> | m2 | 55.712 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.712 |
| 3 | KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- | m3 |  |  |
| d.1. | 0307-02 | tu III) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | (4.53*3+9.43)*0.70*0.65*1.3<rozkop> | m3 | 13.616 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.616 |
| 4 | KNR 2-01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1, | m3 |  |  |
| d.1. | 0310-02 | 5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.53*3+9.43 |  | 23.020 |  |
|  |  | A (obliczenia pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 23.020 |  |
|  |  | poz.4A*0.70*0.20 | m3 | 3.223 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.223 |
| 1.2 |  | Roboty stanu surowego. |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
| d.1. | 1101-01 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | ławy | poz.4*0.60*0.10 | m3 | 0.193 |  |
|  | stopa | 0.86*1.00*0.10 | m3 | 0.086 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.279 |
| 6 | KNR 2-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso- | m3 |  |  |
| d.1. | 0202-01 | waniem pompy do betonu |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.4A*0.60*0.40 | m3 | 5.525 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.525 |
| 7 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto- | m3 |  |  |
| d.1. | 0204-01 | sowaniem pompy do betonu |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.76*0.90*0.40 | m3 | 0.274 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.274 |
| 8 | NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 |  |  |
| d.1. | 202 0618-01 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.4A*0.33 | m2 | 7.597 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.597 |
| 9 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 |  |  |
| d.1. | 0101-06 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.4A*1.05*0.24 | m3 | 5.801 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.801 |
| 10 | KNR 2-02 | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de- | m3 |  |  |
| d.1. | 0211-01 | skowane |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.18*0.24*8.58*2 | m3 | 0.741 |  |
|  |  | 0.30*0.24*8.58 | m3 | 0.618 |  |
|  |  | 0.24*0.24*8.58*5 | m3 | 2.471 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.830 |
| 11 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 |  |  |
| d.1. | 0603-01 | zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.4A*1.05*2 | m2 | 48.342 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.342 |
| 12 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 |  |  |
| d.1. | 0603-02 | zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.11 | m2 | 48.342 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.342 |
| 13 | NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 |  |  |
| d.1. | 202 0618-01 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.4A*0.33 | m2 | 7.597 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.597 |
| 14 | KNR 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
| d.1. | 1101-07 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 39.42*0.30 | m3 | 11.826 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.826 |
| 15 | KNR 2-01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za- | m3 |  |  |
| d.1. | 0236-03 | gęszczenia Js = 0.96 |  |  |  |
| 2 | z.sz. 2.5.2. |  |  |  |  |
|  | 9907 |  |  |  |  |
|  |  | poz.14 | m3 | 11.826 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.826 |
| 16 | KNR 2-02 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
| d.1. | 1101-01 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 39.42*0.15 | m3 | 5.913 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.913 |
| 17 | NNRNKB | (z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków | m2 |  |  |
| d.1. | 202 0188c- | z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport ma- |  |  |  |
| 2 | 07 | teriałów wyciągiem |  |  |  |
|  | parter | (4.53*3+9.43)*2.91 | m2 | 66.988 |  |
|  | piętro | (4.53*2+9.43)*2.80 | m2 | 51.772 |  |
|  | okna | -2.00*1.40*2 | m2 | -5.600 |  |
|  |  | -1.20*1.40*2 | m2 | -3.360 |  |
|  |  | -0.80*1.40 | m2 | -1.120 |  |
|  | drzwi zew | -0.90*2.10 | m2 | -1.890 |  |
|  | drzwi wewn | -0.90*2.10*2 | m2 | -3.780 |  |
|  | słupy w ścia- | -0.24*8.58*8 | m2 | -16.474 |  |
|  | nach |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.536 |
| 18 | KNR 2-02 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn- | szt |  |  |
| d.1. | 0126-01 | czych, bloczków i pustaków |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 19 | KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do | szt |  |  |
| d.1. | 0126-02 | 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 20 | KNR 2-02 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m |  |  |
| d.1. | 0126-05 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.50*2*4 | m | 12.000 |  |
|  |  | 2.40*2 | m | 4.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.800 |
| 21 | KNR 9-07 | Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach W2 49x24 | m |  |  |
| d.1. | 0209-02 | cm |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.78*2 | m | 17.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.560 |
| 22 | KNR 2-02 | Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 | m3 |  |  |
| d.1. | 0210-03 | - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.41*0.24*0.24 | m3 | 0.254 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.254 |
| 23 | KNR 2-02 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy | m2 |  |  |
| d.1. | 0216-02 | do betonu |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.53 | m2 | 40.530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.530 |
| 24 | KNR 2-02 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm | m3 |  |  |
| d.1. | 0212-12 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (4.53*3+9.43)*0.24*0.24 | m3 | 1.326 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.326 |
| 25 | KNR 2-02 | Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o | m3 |  |  |
| d.1. | 0211-04 | szerokości przewiązek do 0,3 m |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (4.53*2+9.43)*0.24*0.24 | m3 | 1.065 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.065 |
| 26 | KNR 2-02 | Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 11.64 m - inter- | m2 |  |  |
| d.1. | 0405-03/04 | polacja |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 45.00/cos(20) | m2 | 47.888 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.888 |
| 27 | KNR 2-02 | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 |  |  |
| d.1. | 0406-02 |  | drew. |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (4.41*2)*0.14*0.14 | m3 | 0.173 |  |
|  |  |  | drew. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.173 |
| 28 | KNR 2-02 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 |  |  |
| d.1. | 0410-01 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.26 | m2 | 47.888 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.888 |
| 29 | KNR AT-09 | Folie wstępnego krycia układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m | m2 |  |  |
| d.1. | 0102-03 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.26 | m2 | 47.888 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.888 |
| 30 | KNR 2-02 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- | m2 |  |  |
| d.1. | 0410-04 | cy nasyconej |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.26 | m2 | 47.888 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.888 |
| 31 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2 |  |  |
| d.1. | 0604-02 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.53 | m2 | 40.530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.530 |
| 32 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- | m2 |  |  |
| d.1. | 0613-03 | nych na sucho - jedna warstwa |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.31 | m2 | 40.530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.530 |
| 33 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- | m2 |  |  |
| d.1. | 0613-04 | nych na sucho - każda następna warstwa |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.31 | m2 | 40.530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.530 |
| 1.3 |  | Zbrojenie |  |  |  |
| 34 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- | t |  |  |
| d.1. | 0290-02 | browane o śr. 8-14 mm |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.800 | t | 1.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.800 |
| 35 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- | t |  |  |
| d.1. | 0290-01 | kie o śr. do 7 mm |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.34/4 | t | 0.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.450 |
| 1.4 |  | Roboty wykończeniowe wewnętrzne. |  |  |  |
| 36 | NNRNKB | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o | m2 |  |  |
| d.1. | 202 0190a- | długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem |  |  |  |
| 4 | 04 |  |  |  |  |
|  | parter | (2.69+4.25+4.41+0.95)*3.00 | m2 | 36.900 |  |
|  | piętro | (2.69+1.80*2+1.64+2.49)*3.00 | m2 | 31.260 |  |
|  |  | -0.90*2.05*6 | m2 | -11.070 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.090 |
| 1.5 |  | Prace adaptacyjne istniejący budynek do rozbudowy |  |  |  |
| 65 | KNR 0-19 | Demontaż rolet zewnętrznych nadtynkowych w kolorze brąz | m2 |  |  |
| d.1. | 1024-11 |  |  |  |  |
| 5 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 1.05*1.05 | m2 | 1.103 |  |
|  |  | 1.40*1.40 | m2 | 1.960 |  |
|  |  | 2.00*1.40 | m2 | 2.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.863 |
| 66 | KNR K-04 | Przygotowanie podłoża - demontaż istniejącego ocieplenia | m2 |  |  |
| d.1. | 0101-01 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85.00 | m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 67 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III | m2 |  |  |
| d.1. | 0722-02 | na ścianach, loggiach i balkonach |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.66 | m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 68 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |  |
| d.1. | 0354-12 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.40+2.00 | m | 3.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.400 |
| 69 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
| d.1. | 0354-04 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 70 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
| d.1. | 0354-05 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.00*1.40 | m2 | 2.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.800 |
| 71 | KNR 4-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- | m3 |  |  |
| d.1. | 0304-02 | towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.05*1.05*0.44 | m3 | 0.485 |  |
|  |  | 1.40*1.40*0.44 | m3 | 0.862 |  |
|  |  | 2.00*1.40*0.44 | m3 | 1.232 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.579 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | KNR 4-01 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla | m3 |  |  |
| d.1. | 0313-02 | belek |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.50*0.20*0.20*2 | m3 | 0.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.120 |
| 73 | KNR 4-01 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- | m |  |  |
| d.1. | 0313-04 | dzenie belek stalowych do I NP 180 mm |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.50*2 | m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 74 | KNR 4-01 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie | m3 |  |  |
| d.1. | 0329-03 | wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10*1.00*0.36 | m3 | 0.756 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.756 |
| 75 | KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m |  |  |
| d.1. | 0703-03 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.50*2 | m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 76 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- | m2 |  |  |
| d.1. | 0711-07 | wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto- |  |  |  |
| 5 |  | wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) |  |  |  |
|  |  | (1.00*2+2.10)*0.36 | m2 | 1.476 |  |
|  |  | 1.05*1.05*2 | m2 | 2.205 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.681 |
| 77 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- | m2 |  |  |
| d.1. | 0711-08 | wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto- |  |  |  |
| 5 |  | wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) |  |  |  |
|  |  | 1.40*1.40*2 | m2 | 3.920 |  |
|  |  | 2.00*1.40*2 | m2 | 5.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.520 |
| 1.6 |  | Roboty wykończeniowe zewnętrzne. |  |  |  |
| 78 | KNR-W 2-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | m2 |  |  |
| d.1. | 0514-01 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | parapety | (2.00*2+1.40*2+0.80)*0.25 | m2 | 1.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.900 |
| 79 | KNR-W 2-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  |  |
| d.1. | 0514-02 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | komin | (0.46+0.60)*2*0.33 | m2 | 0.700 |  |
|  |  | 4.45/cos(20)*4*0.50 | m2 | 9.471 |  |
|  | pas nadryn- | 4.41*4*0.50 | m2 | 8.820 |  |
|  | nowy |  |  |  |  |
|  | czapka | (4.41*2+2.10*2*2)*0.50 | m2 | 8.610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.601 |
| 80 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla- | m |  |  |
| d.1. | 0522-02 | chy stalowej powlekanej. |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.00*2 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 81 | KNR 0-15 | Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plas- | m2 |  |  |
| d.1. | 0519-03 | tisolem o wymiarach modułu fali 19,5x40,0 cm |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.45/cos(20)*4.41*2 | m2 | 41.768 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.768 |
| 82 | KNR 0-15 | Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na | m |  |  |
| d.1. | 0521-03 | dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.41 | m | 4.410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.410 |
| 83 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m |  |  |
| d.1. | 0526-02 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.00*2 | m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 84 | KNR 0-17 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- | m2 |  |  |
| d.1. | 2608-03 | paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.00*1.05 | m2 | 19.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.950 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- | m2 |  |  |
| d.1. | 2612-01 | nowych do ścian |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.84 | m2 | 19.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.950 |
| 86 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2 |  |  |
| d.1. | 2612-06 | ki na ścianach |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.50*1.05 | m2 | 20.475 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.475 |
| 87 | KNR 0-23 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych | m |  |  |
| d.1. | 2614-10 | zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy |  |  |  |
| 6 |  | elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych ką- |  |  |  |
|  |  | townikiem metalowym |  |  |  |
|  |  | 1.05*4 | m | 4.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.200 |
| 88 | KNR-W 2-02 | Izolacje na sucho pionowe - jedna warstwa | m2 |  |  |
| d.1. | 0615-04 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.50*0.60 | m2 | 11.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.700 |
| 89 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m | m3 |  |  |
| d.1. | 0105-02 | i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.50*0.81 | m3 | 15.795 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.795 |
| 90 | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m | m2 |  |  |
| d.1. | 1610-01 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 84.78*2+121.03*2 | m2 | 411.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 411.620 |
| 91 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- | m2 |  |  |
| d.1. | 2612-01 | nowych do ścian |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.00*7.65 | m2 | 145.350 |  |
|  |  | -2.00*1.40*2 | m2 | -5.600 |  |
|  |  | -1.20*1.40*2 | m2 | -3.360 |  |
|  |  | -0.80*1.40 | m2 | -1.120 |  |
|  |  | -0.90*2.10 | m2 | -1.890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 133.380 |
| 92 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- | m2 |  |  |
| d.1. | 2612-01 | nowych do ścian |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.41*1.00*2 | m2 | 8.820 |  |
|  |  | 1.50*4 | m2 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.820 |
| 93 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty- | szt. |  |  |
| d.1. | 2612-03 | ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | (poz.91+poz.92)*4.16 | szt. | 616.512 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 616.512 |
| 94 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- | m |  |  |
| d.1. | 2612-09 | kołowej |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.00 | m | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 95 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2 |  |  |
| d.1. | 2612-06 | ki na ścianach |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | ściany | 84.78*2+121.03*2 | m2 | 411.620 |  |
|  | cokół | (11.94*2+19.90)*0.45 | m2 | 19.701 |  |
|  | aktyki | 4.41*1.00*2 | m2 | 8.820 |  |
|  |  | 1.50*4 | m2 | 6.000 |  |
|  |  | -2.00*1.40*6 | m2 | -16.800 |  |
|  |  | -1.40*1.40*2 | m2 | -3.920 |  |
|  |  | -1.20*1.40*4 | m2 | -6.720 |  |
|  |  | -0.80*1.40*6 | m2 | -6.720 |  |
|  |  | -1.00*1.00 | m2 | -1.000 |  |
|  |  | -0.50*0.50*7 | m2 | -1.750 |  |
|  |  | -0.90*2.10*3 | m2 | -5.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 403.561 |
| 96 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- | m2 |  |  |
| d.1. | 2612-02 | nowych do ościeży |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ((2.00+2*1.40)*2)*0.3 | m2 | 2.880 |  |
|  |  | ((1.20+2*1.40)*2)*0.3 | m2 | 2.400 |  |
|  |  | (0.80+2*1.40)*0.3 | m2 | 1.080 |  |
|  |  | (0.90+2*2.10)*0.3 | m2 | 1.530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.890 |
| 97 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2 |  |  |
| d.1. | 2612-07 | ki na ościeżach |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.96 | m2 | 7.890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.890 |
| 98 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy- | m |  |  |
| d.1. | 2612-08 | pukłych kątownikiem metalowym |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | (2.00+2*1.40)*2 | m | 9.600 |  |
|  |  | (1.20+2*1.40)*2 | m | 8.000 |  |
|  |  | 0.80+2*1.40 | m | 3.600 |  |
|  |  | 0.90+2*2.10 | m | 5.100 |  |
|  |  | 7.67*6 | m | 46.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.320 |
| 99 | KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie | m2 |  |  |
| d.1. | 0931-02 | na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.95 | m2 | 403.561 |  |
|  |  | (2.00+2*1.40)*0.30*6 | m2 | 8.640 |  |
|  |  | (1.40+2*1.40)*0.30*2 | m2 | 2.520 |  |
|  |  | (1.20+2*1.40)*0.30*4 | m2 | 4.800 |  |
|  |  | (0.80+2*1.40)*0.30*6 | m2 | 6.480 |  |
|  |  | (1.00+2*1.00)*0.30 | m2 | 0.900 |  |
|  |  | 0.50*3*0.30*7 | m2 | 3.150 |  |
|  |  | (0.90+2*2.10)*0.30*3 | m2 | 4.590 |  |
|  |  | -poz.102 | m2 | -136.501 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 298.140 |
| 100 | KNR K-04 | Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych | m2 |  |  |
| d.1. | 0202-09 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.99 | m2 | 298.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 298.140 |
| 104 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowań grupy 1 |  |  |  |
| d.1. | r.16 | (poz.:91,92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103) |  |  |  |
| 6 | z.sz.5.15 |  |  |  |  |